## Slide 1
18 de outubro, 2019
Segurança do Trabalho | SGO
Requisitos de Segurança do Trabalho para serviços de Pavimentação
Diretoria Corporativa de Operações

## Slide 2
Requisitos de Segurança – Serviços e Obras de Pavimentação – Resumo:
Requisto | Exigência Legal * | Requisito Obrigatório | Observações
Interdição da faixa adjacente | Não | Não | É uma recomendação. Tem relevância apenas em obras no acostamento, pois implica em operação Pare-Siga.
Robô bandeira ou Boneco bandeira | Sim | Sim | Se inviável proteger o Homem-bandeira, robôs e bonecos podem ser utilizados (CONTRAN; exceto Pare e Siga). Robôs fornecidos pela Arteris; Bonecos-bandeira fornecidos pela contratada. Substituem 1 trabalhador por frente de trabalho que o requeira.
Spotter | Não | Sim | Função exclusiva de “spotter” não é obrigatória
Veículo de proteção (“veículo barreira”) | Não | Não | Veículo de serviço disponível deve ser posicionado para proteção
Câmera de ré ou alarme presença | Não | Sim | Item de custo muito baixo, exigido desde 2016.
Veículo "papa-cone" ou modificado | Não | Não | Papa-cone/ veículo modificado aumenta a produtividade
Iluminação adicional veículos de serviço | Não | Não | Recomendação. Desejável para trabalho noturno.
Veículo dedicado p/ “Pare e Siga” | Não | Eventual | Condição local pode exigir.
Placas adicionais | Não há exigência de placas adicionais. Placas previstas conforme CONTRAN/ DNIT/ DER |  | 
Veículo adicional apoio sinalização | Não há exigência de placas adicionais, cones, tambores e outros elementos de sinalização. |  | 
Duplicação de sinalização | Sim | Eventual | Conforme manuais CONTRAN/ DNIT/ DER.
Torre iluminação área de trabalho | Trabalho noturno deve ser iluminado. Equipamento iluminação definido pela contratada. A Arteris indicará em quais segmentos o trabalho deverá ser realizado à noite. |  | 
PMV (Paineis Mensagem Variavel) | Não | Eventual | Condição especial. Fornecimento pela ARTERIS
"Carreta Radar" (redução local velocid.) | Não | Eventuai | Condição especial. Fornecimento pela ARTERIS

## Slide 3
Projetos Tipo – Serviços e Obras de Pavimentação
Para serviços e obras de pavimentação nas pistas existentes aplicam-se os seguintes projetos-tipo do Manual de Sinalização revisado:
Pista Simples: 05, 05A, 09 e 10
Pista Dupla: 06, 06A, 11 e 12
Os projetos-tipo alternativos 05A e 06A serão aceitos quando:
houver proibição de fechamento da faixa adjacente pelas Polícias Rodoviárias;
houver real possibilidade de criação de situação perigosa para o usuário da rodovia (“rabo de fila” muito longo, trecho sinuoso, similar);
não houver risco anormalmente elevado para os trabalhadores.
Os projetos 16 a 36 referem-se a serviços e obras de grande complexidade, não constituem os cenários típicos e não apresentam nenhum requisito além dos constantes dos Manuais DNIT e CONTRAN

## Slide 4
5- Projeto Tipo -

## Slide 5
5- Projeto Tipo - alternativo:

## Slide 6
5- Projeto Tipo –

## Slide 7
5- Projeto Tipo - alternativo:

## Slide 8
5- Projeto Tipo -

## Slide 9
5- Projeto Tipo -

## Slide 10
5- Projeto Tipo -

## Slide 11
5- Projeto Tipo -

## Slide 12: Posicionamento veículos de serviço para maior segurança dos trabalhadores:
a 75m
=60m
Os veículos de serviço disponíveis* nas frentes de trabalho na rodovia devem ser posicionados de modo a servirem de proteção contra acidentes/ atropelamentos por veículos de usuários;
Idealmente, devem ser posicionados entre 60m (via de 80km/h) a 75 m (via de 110km/h) atrás dos trabalhadores, acompanhando os mesmos durante a execução de todo o trabalho, de modo a oferecer a máxima proteção possível.
Qualquer veículo de serviço ou equipamento pesado pode ser utilizado;
Não são obrigatórios.
* Qualquer veículo ou equipamento que não esteja sendo utilizado na tarefa/ atividade do momento.

## Slide 13: 9- Robôs e Bonecos Bandeira:
“Boneco Sinalizador (boneco estático)” ou “Robô Sinalizador (boneco com movimento mecanizado)” é um dispositivo que deve ser utilizado em substituição ao trabalhador com bandeira, quando não for possível oferecer proteção por barreira física ao homem-bandeira.
Deve ser confeccionado com material maleável não estilhaçante (madeira ou plástico) e não apresentar cantos vivos ou perfis cortantes.
Deve portar bandeira sinalizadora
Pode ser utilizado no período noturno, apenas se possuir iluminação própria (bastão iluminado).
Bonecos-bandeira fornecidos pela contratada
Robôs fornecidos pela Arteris (se disponiveis);
Substituem 1 trabalhador!

## Slide 14: 8- Spotter:
A atuação de um “spotter” é obrigatória durante movimentação de equipamentos e veículos pesados, operando na proximidade de trabalhadores e/ou do público;
Não é obrigatoria a exclusividade na função “spotter”;
Spotters devem estar equipados com dispositivo sonoro para comunicação com os operadores, motoristas e pedestres;
Não é obrigatoria caracterização específica dos “spotters”;
É obrigatório o treinamento para os spotters, fornecido pela Arteris.

## Slide 15: Iluminação adicional para veículos em serviços noturnos:
Desejável; área de serviço mais e melhor iluminada é mais segura;
Seguir Manuais CONTRAN e normas técnicas;
Não substitui requisitos de iluminação da sinalização noturna;
A documentação do veículo deve ser adequada;
Responsabilidade da contratada.

## Slide 16: 12 - Papa-cones e plataformas embutidas rebaixadas:
São opcionais;
São eficazes na proteção dos trabalhadores:
  Reduzem o número de trabalhadores para montagem/ desmontagem sinalização.
  Reduzem o tempo de montagem/ desmontagem de sinalização

## Slide 17
PMVs e Carretas Radar
Podem ser necessários em condições especiais do local e do tráfego;
Fornecidos pela ARTERIS!

## Slide 18
Lombadas móveis/ LERV/ disp. redução velocidade
Podem ser necessários em condições especiais do local e do tráfego;
Fornecidos pela ARTERIS!